## Slide 1
创新训练申报方案
研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。
01 / 15
让轮灌监测看得清 让短时告警报得可靠
面向棉田轮灌工况的滴灌支管异常监测 与事件触发 LoRa 通信方法研究
2027.03—2028.02｜争取较高级别立项
前期基础：文献、模型与合成回放；尚无实物数据
P
Q
感知
可靠上报
Notes: 本项目研究轮灌操作变化和水力异常可能混淆，以及短时告警在无线链路中可能丢失的问题。我们拟完成建模与异常感知、可靠事件通信、系统集成与分层验证三个工作包，实施期为二〇二七年三月至二〇二八年二月。前期已经完成的是文献、模型和合成回放，还没有实物或田间实验。

## Slide 2
研究问题
正常操作与异常可能同时改变测量
研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。
02 / 15
一组测量，两类来源
正常运行
支路开关、供压调整、负载改变
需要检查的异常
可控泄漏、水力受限、切换期短时异常
感知问题：正常扰动中能否看见显著异常？
通信问题：有限上报下能否保留并送达短时告警？
Notes: 压力与流量的变化可能来自正常操作，也可能来自泄漏或水力受限。我们首先检验单测点能够看到多大异常，并比较固定阈值、切换等待和状态辅助等方法。随后在相同本地检测器下比较通信策略，避免用检测差异制造通信优势。目标是改善异常监测与告警信息质量，暂不承担自动灌溉控制或增产承诺。

## Slide 3
文献依据与拟研究差异
研究增量落在动态工况与可靠告警
文献：AWM 2022；Sensors 2026 HydroNeuro；Land 2026；Sensors 2021；IFAC 2025。完整DOI见备用页。
03 / 15
间接检测的边界
滴灌堵塞综述（2022）
限定低成本测点可观测范围，不承诺逐滴头早期诊断
阀态建模已有先例
HydroNeuro（2026）
检验连续切换与短时异常，不把状态辅助直接当作创新
平台和事件通信已有研究
灌溉平台（2026）；农业通信（2021/2025）
增加强周期对照与相同告警确认，评价取舍而非预设优越
Notes: 滴灌堵塞综述提示压力和流量间接监测的局限，因此不能承诺逐滴头早期堵塞识别。HydroNeuro已经研究阀态与嵌入式异常感知，并非没有鲁棒性研究。灌溉模拟平台说明可控水路实验有可参考路径。农业事件通信也已有长期研究。本项目拟检验连续切换和短时异常，在强基线、相同告警确认规则下研究适用边界；这些是候选贡献，尚未被实物数据证明。

## Slide 4
拟开展研究
三个工作包组成完整研究闭环
研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。
04 / 15
01
WP1 水力建模与异常感知
可观测性 → 参数校核 → 正常边界 → 强基线
02
WP2 可靠事件通信
变化触发 / 限频 / 心跳；缓存 / ACK / 去重
03
WP3 系统集成与分层验证
台架 + 固件 + 回放网站 + 数据/报告/演示
Notes: 第一工作包建立模型并通过标定和实验确定测点可观测范围，评估异常判别与强基线。第二工作包研究固定采样下的通信策略，加入事件缓存、确认和去重，检验开销与告警及时性。第三工作包完成节点、接收端和水路台架集成，用带标签数据、软件、报告与演示兑现任务。研究问题保持聚焦，项目工作量覆盖建模、方法、实现和验证，论文再选择证据最充分的主贡献。

## Slide 5
未标定简化模型
先把测点与假设放进同一个模型
来源：run_simulation.py 等效模型；指数/阻力未标定。图为设计与模型示意，不是样机。
05 / 15
共同供水 → 两支路 → A支路测量
Rc
节流
P
Q
供压Ps
A测点
B支路切换
负载
负载
负载模型：
平方根指数与实际水路仍需校核
Notes: 模型包含共同供水阻力和两条支路，A支路记录压力和流量，压力点位于等效上游节流之后。负载用平方根压力关系描述，动态用一阶响应近似。模型能够检验供压、负载和测点假设的作用，但不是水锤或计算流体力学求解。当共同阻力为零时，B支路开关可以不影响A，这说明轮灌扰动不能被当作必然现场事实。

## Slide 6
合成仿真｜非实测
模型展示混淆，也为实验提供工况
来源：simulation/results/scenarios.json，种子20261002；5秒抽取绘图。未标定合成仿真，非实测。
06 / 15
正常切换
切换期等效泄漏
纵轴：压力 / kPa
0
35
70
105
140
0
120
240
360
480
600
B开启180—299s；重叠异常190—279s。模拟响应为台架工况设计提供依据。
下一步：参考标定、测点校核、独立操作标签；不是据此报告真实识别率。
Notes: 这张图比较同一组模型参数下的正常轮灌和切换期间等效泄漏，B支路在一百八十到二百九十九秒开启，异常在一百九十到二百七十九秒发生。曲线是模拟压力，用于设计需要采集的工况，不能作为真实设备性能或田间识别率。下一步应先标定压力与流量，并用独立操作记录标记异常时间，再判断模拟响应是否接近真实水路。

## Slide 7
1920次合成回放｜非LoRa实测
通信优势必须同时接受误差约束
来源：communication_results/summary.json；20种子均值；同检测/载荷/ACK；模型回放，非射频/功耗实验。
07 / 15
相同检测、滤波载荷与告警确认；示例：10%随机丢包＋15s全丢包
正常轮灌
纵轴MAE/kPa
较大噪声
纵轴MAE/kPa
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
0
25
50
75
100
周期10s
周期30s
原始事件
滤波限频事件
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
150
300
450
600
周期10s
周期30s
原始事件
滤波限频事件
横轴：上行＋ACK帧（含清队列）。少发帧可能增加信息误差；慢周期也有竞争力。
MAE相对本地模拟滤波量，首次接收前另报覆盖；不是实际压力精度或整机节电。
Notes: 通信回放包含八类场景、二十个种子、三种丢包率和四种策略，共一千九百二十次合成回放。这里展示百分之十随机丢包加十五秒阻断的正常和噪声场景，各策略使用相同检测器、滤波载荷和确认规则。滤波限频可能形成有用取舍，但较慢周期也有竞争力；原始事件在较大噪声下频繁发送，却得到更小的远端重构误差。误差相对本地模拟滤波值，帧数包含上行和确认、以及尾段清队列，不能推出真实能耗。

## Slide 8
合成挑战检验
反例决定边界，而不是被隐藏
来源：audit_results/audit.json 与 communication_results/summary.json；合成重复不是实际识别率。
08 / 15
0 / 20
弱等效泄漏未被命中
这是检测边界，不是通信重传能够补救的问题。
信息缺失
无阀态正常切换：平均1次误报/试次
较大噪声
候选检测：平均2.7次误报/试次
链路中断
30%随机丢包＋15秒阻断，仍有短时告警超过20秒演示约束
保留失败案例与强基线，按实际证据确定研究增量。
Notes: 对抗检验说明当前方法有真实的模型内失败案例。弱等效泄漏在二十个噪声种子中均未被候选检测器命中，阀态缺失会使正常切换产生误报，较大噪声下每试次平均有二点七次误报。加入事件保留和确认后，百分之三十随机丢包加十五秒阻断仍不能保证所有短时告警在演示设定的二十秒内到达。通信可靠性也不能补救本地漏检。因此我们保留失败案例、强基线和测量边界，而不承诺所有工况准确识别。

## Slide 9
拟实现系统｜网站当前为模型展示
由原始采集走向可追踪的系统
研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。
09 / 15
原始采集
压力 / 流量
本地节点
检测 + 缓存
LoRa链路
发送 + ACK
接收软件
日志 + 回放
记录字段：启动会话、序号、时间、测量、状态、事件ID。
工程检查：超时、去重、掉电恢复、缓存溢出与断链恢复。
先有线数据 → 再可靠无线 → 再有许可的现场适应性。
Notes: 原型先完成压力和流量的有线原始采集，再实现本地检测和事件缓存。LoRa接收端返回确认并记录日志，网站用于展示、工况回放和证据追踪。数据包含启动会话、序号、时间、测量和事件编号，以便区分重启、重传和丢包。超时、去重、掉电恢复与溢出记录属于必须验证的工程任务。当前网站只展示模型和合成结果，尚未连接真实传感器。

## Slide 10
实验计划
分层验证把方法、硬件与场景分开
研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。
10 / 15
01
标定与台架
五类工况、参考量与独立标签
02
方法验证
按批次留出、强基线、消融
03
无线与整机
帧/字节、两段延迟、能量
拟≥3次独立操作重复/核心条件；拟≥8h连续台架记录。
田间无故障标签时，仅报告正常运行适应性；数量/时长提交前核对资源。
Notes: 实验先从参考标定、五类核心工况和独立操作标签开始，每个核心条件计划至少三次独立重复。方法参数由小试确定，验证按天或批次留出，避免相邻序列混入训练与测试。无线实验分别记录故障到本地发现、本地告警到远端收到两段延迟，并测量完整供电边界。计划至少八小时连续台架记录。真实现场必须取得许可，只有正常运行数据时不报告田间故障准确率。数量和时长是计划指标，提交前由导师核对资源。

## Slide 11
拟定进度与预算｜非采购报价
一年有阶段门槛，2000元先启动
预算为启动额度估算，非采购报价；进度与性能承诺须正式申报前经导师和资源核对。
11 / 15
2027.03—04
标定 / 有线采集 / 可观测性
2027.05—08
独立台架 / 可靠LoRa / 整机测量
2027.09—10
跨条件 / 消融 / 论文成稿与投稿
2027.11—2028.02
补实验 / 原型与报告 / 结项
启动额度估算
¥2000
电子无线260；传感450 水路500；供电外壳250 记录耗材160；返工380
需借参考仪器；资助后优先扩展实验， 论文费用另核查。
Notes: 三四月先解决标定和可观测性，五到八月完成主要台架、真实LoRa和整机测量，九十月冻结方法并形成论文稿，余下时间补关键实验和结项材料。二千元是启动额度估算，不是采购报价，假设已有电脑并能借参考压力和电流测量仪器。获得资助后优先扩展实验条件和独立批次，第二节点或现场试验按资源落实。论文费用不包含在当前启动预算内。

## Slide 12
预期成果与立项目标
用系统成果结项，用研究证据支撑论文
研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。
12 / 15
系统交付
1节点 + 1接收端 + 1套双支路台架
研究证据
标定/标签数据、检测/通信对照、复现软件、报告与论文稿
争取国家级：以问题、增量、证据与真实条件支撑。
已有成果据实陈述；研究目标以实验兑现。
Notes: 本项目拟交付一个监测节点、一个接收端、一套双支路台架，以及带标定和标签的数据、检测与通信对照、复现程序和回放软件。调研与研究报告、过程记录和论文稿共同组成成果体系。我们按争取国家级的目标组织研究深度，但立项仍取决于评审和条件，不能以页面数量保证。结项以任务书和系统研究成果为依据，论文从证据充分的问题中提炼贡献，已有工作和未来目标分别陈述。

## Slide 13
模型反例｜非实测
备用｜单测点不等于故障原因诊断
来源：audit_results/audit.json 的结构性反例；参数化等效模型，不代表每条实际管路。
13 / 15
相同压力 / 流量 ≠ 相同故障原因
上游节流与供压下降可映射到相同测点观测。
主要输出“异常、建议检查”；分类仅限有独立证据的工况。
共同阻力为零时，B支路切换也可不影响A测点。
成立条件：信号可观测、参考可标定、操作可重复。
Notes: 单测点存在结构性歧义：在本模型中，可以构造上游节流与供压下降，使测点压力和流量相同。因此主要输出应是异常及建议检查，原因分类仅在有证据的条件下开展。共同阻力为零的反例又说明正常切换对测点的影响依赖实际水路。是否可行最终取决于可观测信号、标定质量和独立重复，而不是图形看起来像工程系统。

## Slide 14
成果路线
备用｜三个阶段有不同完成标准
研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。
14 / 15
申报
模型论证 + 三工作包 + 可执行实验/资源计划
结项
系统 + 独立实测 + 方法对照 + 报告/过程
论文
一个主问题 + 真实数据 + 强基线 + 可复现贡献
优先论文主线：可靠告警约束下的通信取舍；增量不足时据实调整。
Notes: 申报阶段交付的是有证据的前期分析和可执行任务体系，现阶段不需要把所有研究结果提前做完。大创结项需要拿出系统、独立实测、对照研究和过程材料。论文则要选择一个有证据的主问题，优先考察可靠告警约束下的通信取舍。若新检测没有超过强基线，就不强行包装算法创新；只有接线和界面展示，也不足以支撑高水平方法论文。

## Slide 15
公开文献与本地复现
备用｜来源与证据索引
学校公开通知作为参考；本批要求另核对。所有已有成果限文献、模型、程序与合成回放。
15 / 15
塔大实施细则：jwc.taru.edu.cn/info/1035/3872.htm
2026申报通知：jwc.taru.edu.cn/info/1052/4329.htm
堵塞综述｜10.1016/j.agwat.2022.107873
HydroNeuro｜10.3390/s26103010
灌溉模拟平台｜10.3390/land15030464
事件通信｜10.3390/s21165541；10.1016/j.ifacol.2025.11.761
本地证据：程序、JSON/CSV、审查报告与交互网站
Notes: 学校实施细则和二〇二六申报通知用于理解项目与验收流程，本批要求下发后还要核对。主要技术依据包括堵塞检测综述、HydroNeuro、灌溉模拟平台和两项事件通信研究。所有模型结果均有本地程序和JSON或CSV记录，网站提供查看入口。这里列出的论文证明已有研究路径，不能代替本项目的创新与实物验证。